超越普通

追求卓越

8口 PoE 交换机

POE交换机使用手册

PS1084S说明书

产品简介

PS1084S是Rundata公司为无线AP和网络监控设备打造的一款8口百兆和2口千兆光电复合口的网管型PoE交换机；采用最先进的PoE供电技术方案，其中1-8口百兆支持IEEE802.3af/at PoE供电技术，供电距离达到100米。PoE为自动识别技术设计，自动检测复合标准的受电设备；整体端口采用专业的防雷技术。PS1084S经济的价格提供了一些需要简化无线访问点(AP）和基于IP的网络摄像头的安装的商业网络。这些远离电源插座的设备非常适合挂在墙壁高处或天花板上。PoE消除了为这些设备特意连接电源插座的麻烦。使那些连接交流电源困难的设备的连接更灵活，并且安装费用最低化。紧凑和灵活的设计，PS1084S是对于想要济的使用PoE部署无线访问点(AP）和基于IP的网络监控摄像头的小型商业网络的理想选择。

主要特性：

- 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1D、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1x、IEEE 802.1W、SNMP、IGMP,以及IEEE802.3af/at供电标准；

- 提供8个10/100M自适应以太网端口和2个千兆光电复合口,1-8口支持PoE功能；

- 支持Auto-MDI/MDIX功能；

- 传输距离达100m；

- 支持通过5类以太网线对无线访问点(AP）和网络监控摄像头(surveillance cameras）供电 ；

- 零配置特性电源是自动供给到自适应的设备。

全面的，灵活的以太网供电（PoE）

以太网供电（PoE）优化了无线接入点（AP）、VoIP 电话及基于 IP 的监控摄像机的安装和电源管

理。以太网供电（IEEE 802.3af/at）为许多新型网络设备缩减了安装的时间和成本。使用一根标准的CAF/AT5线缆，就能将您的无线 AP 和 IP 摄像机从电力线的约束中解放出来。如果使用 UPS 给您的交换机供电，您所有的 PoE 设备将获得不间断的电力供应。

单路输出自动保护，具有自恢复功能

PS1084S以太网供电交换机支持单路输出自动保护功能，当检测到单路输出的功率超过了正常输出功

率的20%后，自动停止向这个端口进行供电，以保障远端设备的安全，和其他端口正常工作。停止供电后1-2分钟，设备自动恢复改端口的供电功能，如果未发现供电异常，将恢复正常供电。

提供LED指示，更易判断运行状态

PS1084S以太网供电交换机为每个端口提供LED指示灯，可以很直观的观测到每个端口是否接入载，负载的设备工作状态如何，向用户提供POE供电需要的信息。

专为企业及热点设计

PS1084S除了可应用于办公室、工厂、医院、学校外，更适合用于无线公共的Wi-Fi热点，比如酒店、机场、港口等地。如果大楼中的供电系统出了故障，且公司没有UPS系统，那办公室中的VoIP电话就失效了；公司的远程监控设备及无线网络接入点一般都安置在比较偏僻所在，比如屋顶、房檐等地以求最大覆盖，同时这些地方也不会有电源插座的安装。于是利用标准的网络线就显得重要,为IP电话、摄像头、无线接入点等提供了集中式的电源供应，排除了为这些定点安装电源的困扰。

产品规格：

| 网络接口 | - 8个MDI/MDIX 10/100M RJ45端口 (支持PoE特性)； 2口SFP+RJ45千兆端口(光电复用) |
| --- | --- |
| 管理端口 | ·无 |
| 交换容量 | 5.6Gbps |
| 网络协议 | IEEE802.3,10Base-T以太网标准 |
|  | IEEE802.3u,快速以太网标准 |
|  | IEEE802.3ab,千兆以太网标准 |
|  | IEEE802.3ae，10G以太网标准 |
|  | IEEE802.3x，全双工以太网数据链路层流控 |
|  | IEEE802.3ad，链路聚合协议 |
|  | · IEEE 802.1ab-2005，LLDP协议 |
|  | · IEEE 802.w,快速生成树协议 |
|  | · IEEE 802.1q，VLAN标准 |
|  | · IEEE 802.1p，QoS/CoS服务质量 |
| MAC地址 | · 支持4K MAC地址列表 |
|  | · 支持自动更新，双向学习 |
| STP | 支持RSTP快速生成树协议 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
| 风暴抑制 | 支持对广播，组播，单播等进行抑制 |
| VLAN | · 最大支持4096个VLAN |
|  | · 支持基于端口的VLAN |
|  | · 支持802.1q VLAN |
| QoS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |
|  | Head Of Line，防止拥塞机制 |
|  | 802.1p端口队列优先级算法 |
|  | Best-Effort Service，尽力而为服务 |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |
|  | Differentiated Service，区分式服务 |
|  | Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法 |
|  | First come first served，先到先服务算法 |
| 系统维护 | 支持配置文件上传/下载 |
|  | 支持Web恢复出厂配置 |
|  | 支持系统日志功能 |
| 物理规格 | ·尺寸（长x宽x高）： 285mm x 180mm x 44mm |
|  | ·重量：小于0.8Kg |
| 环境规范 | ·工作温度：0°~40°C；存储温度：-40~70°C |
|  | ·工作湿度：10%~ 90%，无凝结；存储湿度：5%~ 95%，无凝结 |
| 输入电压 | ·AC：110-240V/50-60Hz |
| 整机功耗 | ·150W |

# LED灯指示

| 指示灯 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯(PWR) | 红灯亮 | 交换机通电 |
|  | 灭 | 交换机断电 |
| 百兆端口 | 连接状态指示灯(LINK) | 绿灯亮 | 端口链路建立 |
|  |  | 灭 | 以太网链路未建立 |
|  | 数据传输状态指示灯(ACT) | 绿灯闪 | 以太网链路数据传输 |
|  |  | 灭 | 以太网链路未建立 |
|  | POE供电状态指示灯(POE) | 黄灯亮 | 端口对PD端正常供电 |
|  |  | 灭 | 端口未对PD端供电 |

产品连接示意图

使用建议

1.安全起见，非专业人士请勿打开产品外壳；

2.产品上电时，注意强电的危险和安全的防护；

3.请选择正确的电源适配器给交换机供电，使用前确认是否与交换机需求相符；

# 4.不要在潮湿的环境下使用交换机，避免水通过外壳进入机身、以致机器损坏；

5.请在线路连接完成后，再启动电源；

6.产品在上电的状态下，非特殊情况请不要插拔连接线；

7.不要在多尘和电磁辐射的地方使用交换机，不要在高温且不通风的地方使用交换机；

# 8.请不要在交换机上放置重物，以免发生意外；

9.建议室内使用交换机，室外使用时建议加防水箱。