16口POE交换机

16口POE交换机

POE交换机使用手册

产品简介

PS1016提供16个百兆端口和2个千兆光电复用端口，其中16个百兆端口支持POE功能，是专为安防设计的非网管型POE交换机，具有自动检测与识别符合IEEE 802 af/at标准的PD设备并为其供电的功能，因而不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非PoE设备。是经济的使用PoE部署无线访问点(AP）和基于IP的网络监控摄像头的小型商业网络的理想选择。可以有效解决维护繁琐、无线覆盖、终端设备取电、安防监控工程、工程长的问题，最大限度的节约了工程成本。

主要特性

- 支持通过5类以太网线的无线访问点(AP）和网络监控摄像头(sur veillance cameras）供电 ；

- 支持IEEE802.3af/at标准的PD设备；

- 超长距离的数据传输与供电，距离达100米，节省了电力线，可以灵活的为无线AP与网络监控设备工程安装；

- 支持Auto MDI/MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线；

- 采用存储转发的交换机制；

- 智能化的供电，最低的功耗，保证PD端用电需求；

- 具有电源电路保护功能，能保护后端设备的安全；

- 零配置特性电源是自动供给到自适应的设备 ；

- 采用风扇散热，增加设备工作性能；

- PSE模块化设计，

- 机械采用1U结构，便于集中放置；

- 支持环路检测；

- 支持端口无链接省电功能；

产品性能

| 网络接口 | · 16个10/100M PoE功能RJ45端口 ；(端口1-端口16) |
| --- | --- |
|  | · 2个10/100/1000M 非PoE功能RJ45端口((端口17-端口18)； |
|  | · 2个千兆SFP 光纤接口 |
| 物理接口 | ·10/100 Base-Tx:3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离100m; |
|  | ·1000 Base-Tx:5 类双绞线，支持最大传输距离100m; |
|  | ·1000 Base-SX:波长850nm的光纤，支持最大传输距离100m; |
|  | ·10/100 Base-LX:波长1310nm或者1550nm的光纤，支持最大传输距离80km; |
| 网络协议和标准兼容 | · IEEE802.3x 全双工以太网数据链路层流控， |
|  | · IEEE802.3u 快速以太网标准 |
|  | · IEEE802.3az ,EEE高效节能以太网标准， |
|  | · IEEE802.3ab 千兆以太网标准， |
|  | · IEEE802.3z 千兆以太网光纤标准， |
|  | · IEEE802.3af/at 以太网 供电PoE标准， |
| 背板带宽 | ·带宽：7.2Gbps（无阻塞） |
| MAC地址 | 支持8K 地址表； |
|  | 支持自动更新，双向学习； |
| 转发模式 | ·全线速存储转发 |
| 转发速率 | ·10M:14880pps (port) |
|  | ·100M:148809pps (port) |
|  | ·1000M:1488095pps (port) |
| PoE脚位 | · 1/2(+), 3/6(-); |
| LEDs | · 电源指示灯 |
|  | · 每端口 (10/100和Gigabit)：LINK/ACT指示灯 |
|  | · PoE供电指示灯 |
| 电源规格 | · 电源功率：最大290W |
|  | · PoE功率：250W，单口最大输出功率：30W; |
|  | · AC:100 - 240VAC/50~60 Hz |
| 物理规格 | · 尺寸：440 x 350x 44mm |
|  | · 重量：5.5公斤 |
| 辐射/电磁免疫 | · EN 55016 |
| 环境规范 | · 工作温度：0-50°C |
|  | · 存放温度：-40-70°C |
|  | · 工作湿度：最大相对湿度 90%，无冷凝 |
|  | · 存放湿度：最大相对湿度 95%，无冷凝 |
|  | · 工作高度：最大10,000 英尺（3,000 米） |
|  | · 存放高度：最大10,000 英尺（3,000 米 |
| 安全 | · C E mar k, commerci al |
|  | · UL 60950（Listed）/EN60950 |
| 保修 | 整机：1年 |

LED灯说明

| 指示灯 | 指示灯说明 | 正常状态 | 异常及处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR指示灯 | 电源指示 | 红灯亮 | 若红灯不亮，请检查外部电源插座供电是否正常、 电源适配器连接是否正确等。 |
| POE指示灯 | POE供电指示 | 红灯亮 | 若红灯不亮，请检查对应网口是否接入网络设备、 网线连接是否正确、网线是否符合标准(5类以上网 线传输距离最大100米)、网线是否损坏、网络设备 是否损坏等。 |
| LINK/ACT指 示灯 | PD设备连接指示 | 绿灯亮 | 若灯不亮，请检查对应网口是否接入网络设备、 POE供电是否正常、网线连接是否正确、网线是否 损坏、网络设备是否损坏等。 |
| 1000M指示灯 | 网络状态指示 | 灯不亮（100M） 绿灯亮（1000M） | 若灯状态与网络状态不符，请检查对应网口是否接 入网络设备、POE供电是否正常、网线连接是否正 确、网线是否损坏、网络设备是否损坏等。 |

使用建议

1.安全起见，非专业人士请勿打开产品外壳；

2.产品上电时，注意强电的危险和安全的防护；

3.请选择正确的电源适配器给交换机供电，使用前确认是否与交换机需求相符；

4.不要在潮湿的环境下使用交换机，避免水通过外壳进入机身、以致机器损坏；

5.请在线路连接完成后，再启动电源；

6.产品在上电的状态下，非特殊情况请不要插拔连接线；

7.不要在多尘和电磁辐射的地方使用交换机，不要在高温且不通风的地方使用交换机；

8.请不要在交换机上放置重物，以免发生意外；

9.根据IEEE802.3AF/AT标准，使用5类线或以上线材，传输距离能达到100米；

10.交换机连接多台PD设备的时候，请注意不要超过交换机POE最大输出功率；

11.建议室内使用交换机，室外使用时建议加防水箱。