超越普通

追求卓越

深圳市丰润达科技有限公司

DF5700-48G-4TF使用手册

48口以太网交换机

产品简介

DF5700-48G-4TF是专为安防设计的一款48口全千兆的网管型智能交换机。提供48个10/100/1000M自适应的端口，4个万兆SFP+端口，给汇聚和核心的数据交换提供足够的带宽，用户可以根据需要选择适合的万兆口以灵活的应对网络需求。强大的软件功能，可以实现多种业务，比如端口镜像、端口隔离、组播、VLAN、链路聚合、生成树、ARP绑定等。高带宽为高清视频监控提供高可靠性。具有高带宽、低时延、网络管理简易、高性能、易扩展等特点，是网吧、企业、校园及智能小区组网的最佳产品。

主要特性

- 提供4个万兆扩展槽位，用户可以根据自己的组网需要灵活的选择其中任何几个端口，为高带宽需求业务提供了需要。

- 所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发；

- 在线速下，支持9216字节超长帧；

- 支持24Mbits 的内部共享存储；

- 提供48个自适应RJ45端口，支持10/100/1000M端口速率；

- 支持基于IEEE 802.1Q端口协议，32K MAC容量，4K VLAN；

- 支持RSTP、MSTP生成树协议；

- 支持IVL、SVL  VLAN学习；

- 支持IP ACL、MAC ACL 、Vlan  ACL ,对ARP攻击和病毒具有有效的防御功能

- 其具有的风暴控制功能，可对广播、组播、单播风暴进行有效的抑制；

- 提供高达176Gbps背板带宽和无阻塞线速转发；

- 支持环路保护；

- 全金属外壳，1U结构设计，支持桌面和壁挂式安装；

产品规格参数

| 网络接口 | · 48个10/100/1000Mbps RJ45端口 |
| --- | --- |
|  | · 4个万兆SFP +光口 |
| 管理端口 | · 1个Console |
| 性能 | · 支持存储转发 |
|  | · 背板带宽：176Gbps |
|  | · 全线速过滤转发131Mpps |
| LEDs 指示灯 | · 电源指示灯 |
|  | · LINK/ACT指示灯 |
|  | · SYS指示灯 |
| 电源 | · 输入电源：100-240V, 50/60Hz |
|  | · 输出电源：12VDC ,2.1A |
| 物理规格 | · 尺寸（长x宽x高）：440mm×320mm×44mm |
|  | · 重量：4.5kg |
| 环境规范 | · 工作温度：0°~40°C（32°~104°F） |
|  | · 存储温度：-40℃~70℃（-104°~158°F） |
|  | · 工作湿度：10%~90% 无冷凝 |
|  | · 存储湿度：5%~90% 无冷凝 |
| 电磁兼容性 | · CE Class B |
|  | · FCC Part 15，Class B |
|  | · VCCI Class B |
|  | · C-Tick |
| 安全规范 | · CE/LVD |
| 保修 | · 整机：1年 |

软件规格

| 支持协议标准 | IEEE802.3 ad : 链路聚合协议 |
| --- | --- |
|  | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准； |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |
|  | IEEE 802.1AB-2005,LLDP协议； |
|  | IEEE 802.1D,STP协议； IEEE 802.1W,RSTP协议； IEEE 802.1S,MSTP协议； |
|  | IEEE 802.1q,VLAN标准； |
| 支持协议标准 | IEEE 802.1p,QoS/CoS服务质量 ； |
| MAC地址 | 支持32K MAC地址表； |
|  | 支持自动更新，双向学习； |
| VLAN | 最大支持4096个VLAN； |
|  | 支持基于端口的VLAN； |
|  | 支持802.1Q 标记VLAN； |
| 生成树 | 支持STP生成树协议 |
|  | 支持RSTP快速生成树协议 |
|  | 支持MSTP多生成树协议 |
| 端口汇聚 | 支持万兆端口汇聚，静态端口汇聚 |
| 端口镜像 | 支持的镜像； |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |
|  | 支持全双工基于PAUSE侦； |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入、输出带宽管理； |
| 组播控制 | 支持IGMP Snooping; |
| 风暴抑制 | 支持对广播、组播、单播等进行抑制； |
| 安全性 | 基于端口和MAC地址的通道控制 |
| DHCP | 支持DHCP CLient; |
|  | 支持DHCP Snooping; |
|  | 支持DHCP Server； |
| QOS | 每端口支持8个QoS带严格或缺陷的加权优先级轮转算法的等级队列 |
|  | 每个QoS等级队列支持4个低优先级 |
|  | Weighted Random Early Detection (WRED)，加权随机早期检测算法 |
|  | DSCP转化，输入和输出，或输出； |
|  | Head Of Line，防止拥塞机制； |
|  | Best-Effort Service，尽力而为服务； |
|  | First come first served，先到先服务算法； |
|  | 802.1p 端口队列优先级算法； |
|  | Cos/Tos，QOS 标记； |
| 系统维护 | 支持配置文件上传/下载； |
|  | 支持WEB在线升级； |
|  | 支持WEB恢复出厂设置； |
|  | Reset 恢复出厂设置； |
|  | 支持系统日志功能； |
|  | 支持Ping; |
| 网络管理 | 支持WEB界面管理； |
|  | 支持CLI界面管理； |
|  | 支持Telnet 远程管理； |
|  | 支持SNMP网管； |

指示灯说明：

| 指示灯 | 指示灯说明 | 正常状态 | 异常及处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR指示灯 | 电源指示 | 黄灯亮 | 若灯不亮，请检查外部电源插座供电是否正常、 电源适配器连接是否正确等。 |
| Link指示灯 | 连接指示 | 黄灯亮 | 若灯不亮，请检查对应网口是否接入网络设备、 网线连接是否正确、网线是否符合标准(5类以上网 线传输距离最大100米)、网线是否损坏、网络设备 是否损坏等。 |
| PoE指示灯 | 连接指示 | 绿灯闪烁 | 若灯不亮，请检查对应网口是否接入网络设备、 网线连接是否正确、网线是否 损坏、网络设备是否损坏等。 |
| 10G指示灯 | 连接指示 | 绿灯亮 | 若灯不亮，请检查对应接口是否接入网络设备、 光模块是否损坏、网络设备是否损坏等。 |

使用建议

- 安全起见，非专业人士请勿打开产品外壳；

2.产品上电时，注意强电的危险和安全的防护；

3.请选择正确的电源适配器给交换机供电，使用前确认是否与交换机需求相符；

4.不要在潮湿的环境下使用交换机，避免水通过外壳进入机身、以致机器损坏；

5.请在线路连接完成后，再启动电源；

6.产品在上电的状态下，非特殊情况请不要插拔连接线；

7.不要在多尘和电磁辐射的地方使用交换机，不要在高温且不通风的地方使用交换机；

8.请不要在交换机上放置重物，以免发生意外；

9.建议室内使用交换机，室外使用时建议加防水箱。