产 品 使 用 手 册

AI106BT

6口AI PoE交换机

产品简介：

AI106BT一款6口AI PoE交换机，产品拥有4种工作模式，AI VLAN模、AI Extend模式、AI PoE模式，AI QOS模式，默认情况下所有端口自由通信；启用AI VLAN模式下，将1-4端口相互隔离，可有效抑制网络风暴，提升网络性能在监控模式，启动AI Extend模式1-4口有效传输距离可达250米，适应于远距离监控供电。AI PoE模式，交换机自动检测PD设备端工作情况，发现异常设备自动重启该设备，AI QOS模式：设备拥塞的情况下回优先处理视频数据，让视频更流畅。1-4口支持IEEE 802 af/at/bt标准供电 ，能自动检测、识别符合标准的PD设备并为其供电，因而不需要担心会损坏私有标准的PoE或非PoE设备。

主要特性：

- AI Extend: 1-4口支持250米远距离供电（建议选用超五类以上网线）

- AI VLAN: 将1-4端口相互隔离，可有效抑制网络风暴，提升网络性能

- AI QoS: 对标识的视频数据优先处理，让视频传输更流畅

- AI PoE:自动检测受电端口，发现死机设备，断电重启该设备

- 支持IEEE 802.3af/at/bt标准；

- 支持上行端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；

- 采用存储转发的交换机制；

- 智能化的供电，最低的功耗，保证PD端用电需求；

- 具有电源电路保护功能，能保护后端设备的安全；

- 零配置特性电源是自动供给到自适应的设备 ；

- 无风扇设计，实现节能环保；无噪音，降低对环境的影响；

- 小巧，精致的设计；

- 支持端口无链接省电功能；

- 所有端口均具备线速转发能力；

- 即插即用，无需配置，使用简单方便。

产品规格：

| 网络接口 | · 4个10/100Mbps PoE 功能的 RJ45 端口（端口1~端口4） |
| --- | --- |
|  | · 2个10/100Mbps 非POE功能的RJ45端口（端口5~端口6） |
| 传输速度 | · 10/100Mbps 全双工 |
| 网络协议标准 | · IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af/at/bt |
| 性能规范 | · 背板带宽：1.2Gbps (无阻塞） |
|  | · 网络延迟（100 to 100 Mbps）：最大10 微秒（使用64字节包大小） |
|  | · 包转发率：0.89Mpps |
|  | · MAC地址表：2K |
|  | · 交换方式：存储转发 |
| LED指示灯 | · 电源指示灯-黄色 |
|  | · RESV：预留 |
|  | · LINK/ACT指示灯-绿色 |
| POE脚位 | · 1/2/4/5(+)，3/6/7/8(-) |
| 电源支持 | ·单端口最高输出功率：90W |
|  | ·最大电源功率：96W |
| 防护等级 | ·浪涌（Surge）：网口共模6KV |
|  | ·静电（ESD）：空气8KV，接触6KV |
| 物理规格 | ·尺寸（长x宽x高）：125mm x 75mm x 27mm |
|  | ·重量：0.5kg |
| 环境规范 | ·工作温度：0°~40°C |
|  | ·工作湿度：10%~ 90%，无冷凝 |
| 安全规范 | · CE/ROHS/FCC/CCC |

安装示意图：

注：示意图仅供参考

指示灯、端口：

| 指示灯 | 指示灯说明 | 正常状态 | 异常及处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR指示灯 | 电源指示 | 黄灯亮 | 若灯不亮，请检查外部电源插座供电是否正常、 电源适配器连接是否正确等。 |
| LINK/ACT指示灯 | PD设备连接指示 | 绿灯亮 | 若灯不亮，请检查对应网口是否接入网络设备、 POE供电是否正常、网线连接是否正确、网线是否 损坏、网络设备是否损坏等。 |

使用建议：

1.安全起见，非专业人士请勿打开产品外壳；

2.产品上电时，注意强电的危险和安全的防护；

3.请选择正确的电源适配器给交换机供电，使用前确认是否与交换机需求相符；

4.不要在潮湿的环境下使用交换机，避免水通过外壳进入机身、以致机器损坏；

5.请在线路连接完成后，再启动电源；

6.产品在上电的状态下，非特殊情况请不要插拔连接线；

7.不要在多尘和电磁辐射的地方使用交换机，不要在高温且不通风的地方使用交换机；

8.请不要在交换机上放置重物，以免发生意外；

9.根据IEEE802.3AF/AT/BT标准，使用超5类线或以上线材，传输距离能达到100米；

10.交换机连接多台PD设备的时候，请注意不要超过交换机POE最大输出功率；

11.建议室内使用交换机，室外使用时建议加防水箱。

注：说明书中图片仅供参考，具体以实物为准