1200M 4G CPE产品规格书

AIR4G1200M

AIR4G1200M是丰润达研发的一款高性能4G无线CPE，支持cat4接入，提供最大150Mbps的高速下载，可以方便的提供4G转换服务，适用于室外工程、室内项目、日常家用多种场合。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · ·

- 支持4G Cat4接入

提供最大150Mbps的下载速率和50Mbps的上行速率

- 支持4G频段更多

可拆卸模组，可灵活支持各地区的4G频段

- 高通芯片，性能更加稳定强悍

高通工业级芯片，搭配64M超大内存，提供更加稳定的无线传输能力

- 支持标准PoE供电和DC双供电模式

网线供电和电源供电都支持，工程和日常都适用

- 移动底座和可拆卸支架

移动底座和开拆卸支架，可以提供桌面、壁挂、抱箍多种安装模式

- 外置4G天线，安装更方便

外置全向双4G天线，安装设备无需四处找基站

- WiFi独立PA，信号覆盖范围更广

WiFi部分采用2颗独立PA，发射功率可达20dBm，无线覆盖范围更广

- 三防设计

专业硬件和壳体设计，最高可达8KV防雷，能轻松应对室外恶劣环境

- 出厂免配置，使用更便捷

插上SIM卡，即可自动识别快速联网，4G联网更智能

| 产品技术规格 |
| --- |
| 硬件参数 |
| CPU | 高通工业级芯片 |
| Flash | 8MB |
| 内存 | 64MB DDR |
| 4G | 支持地区：亚洲、欧洲、大洋洲、非洲、南美 |
|  | Cat4：150Mbps(最大下行)、50Mbps(最大上行) |
| 手机卡 | Micro SIM卡 |
| WiFi工作频段 | 2.4GHz、5GHz |
| WiFi传输协议 | 支持802.11b/g/n/ac |
| WiFi功率 | 最大功率20dBm |
| WiFi速率 | 1200Mbps(2.4G、5G速率总和) |
| 天线 | 4G：双天线，最大增益5dBi WiFi：双天线，最大增益5dBi |
| 网口 | LAN1:10/100/1000Mbps自适应(支持802.3af标准PoE供电) LAN2:10/100/1000Mbps自适应 |
| DC | 支持DC 12V/1A供电 |
| 供电 | 支持标准PoE供电、DC供电 |
| 按键 | reset键（长按5~10秒恢复出厂默认配置） |
| 状态指示灯 | 信号强度指示灯： 3个全亮代表4G信号好、2个灯代表信号一般、一个灯代表信号差 4G：亮代表4G功能启用；灭代表4G功能未启用;闪烁代表正在传输数据 WiFi：亮代表WiFi功能启用；灭代表WiFi功能未启用;闪烁代表正在传输数据 LAN1指示灯：亮代表网络已连接；灭代表未连接；闪烁代表数据传输中； LAN2指示灯：亮代表网络已连接；灭代表未连接；闪烁代表数据传输中； 电源指示灯：亮代表系统上电；灭代表未上电； |
| 功耗 | ﹤12W |
| 产品尺寸 | 180mm * 100mm * 38mm(不含底座) |
| 安装方式 | 桌面放置、壁挂、抱箍 |
| 工作环境 | 工作温度:：-20°C~55°C 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 |

# Text boxes

产品概述：

产品亮点：